## Slide 1
+
由点到面
Python base program
牛爱科技

## Slide 2
目录
Contents
Success Words
第一部分
LED屏幕简介
第二部分
屏幕的本质——点阵
第三部分
LDO简介
第四部分
LED点阵编程

## Slide 3: 常见的LED显示屏
公交报站
车站信息
广告招牌

## Slide 4: LED点阵字符显示原理
LED点阵通过发光二极管组成，以灯珠亮灭来显示文字，图片，动画，视频等

## Slide 5: 需要过多的IO控制LED
例如一个8x8的阵列，需要64个GPIO 解决方法：行列扫描，需要16个

## Slide 6: LED点阵介绍
LED分共阳极和共阴极
LED点阵内部原理图
实物图

## Slide 7: LED点阵电路板-清单
序号 | 规格/参数 | 位号 | 数量 需/配
1 | PCB板 | - | 1/1
2 | 0805 10uF | C1,C2 | 2/3
3 | 1N5819W | D1 | 1/2
4 | 0805 RED | D2 | 1/2
5 | 8X8点阵 | J1 | 1
6 | RJ48 | J3,J4 | 2
7 | BSS84 | Q1-Q8 | 8/10
8 | 0805 1KΩ | R1-R21 | 21/25
9 | AMS1117-3.3 | U1 | 1/1
10 | 4.5*4.5按键 | S1-S4 | 4/4
11 | 8p单排插针 | J1 | 2/2
12 | 磁柱、螺丝 | - | 4/4

## Slide 8: LED点阵电路板-焊接
贴片类2脚器件焊接
  二极管为例，电阻，电容类同
贴片类3脚器件焊接
  三极管为例
电源芯片焊接
其他直插类器件焊接；点阵应装在单排插座再焊接，防止插座歪扭
二极管：确认方向，焊接1脚，焊接2脚
三极管：焊接1脚，焊接2、3脚
电源芯片：焊接1脚，焊接其他脚

## Slide 9: 什么是LDO
LDO即low dropout regulator，是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器，如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V，否则就不能正常工作
右图为LDO，由调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成
LDO常用于输入、输出电压差较小的情况，几十毫伏~几伏
更大压差情况例如输入大于输出十几甚至几十伏特，情况下多使用DC/DC
DC/DC表示的是高压（低压）直流电源变换为低压（高压）直流电源，DC(直流)是相对于家用市电AC（交流）的。
LDO：噪声低，成本低，效率随压差增大而降低，
DC/DC：噪声较高，成本较高，效率高，可以升压或降压

## Slide 10: MOSFET管开关控制原理
三极管是电流驱动的，MOSFET是电压驱动的，三极管和MOS管开关电路原则
BJT三极管Transistors 只要发射极e 对电源短路 就是电子开关用法
  N管 发射极E 对电源负极短路. 低边开关，b-e 正向电流 饱和导通；注，底边-靠近GND侧
  P管 发射极E 对电源正极短路. 高边开关，b-e 反向电流 饱和导通；注，高边-靠近VCC侧
FET场效应管MOSFET 只要源极S 对电源短路 就是电子开关用法
  N管 源极S 对电源负极短路. 低边开关，栅-源 正向电压 导通
  P管 源极S 对电源正极短路. 高边开关，栅-源 反向电压 导通
三极管 b-e 必须有大于 C-E 饱和导通的电流
场效应管理论上栅-源有大于 漏-源导通条件的电压
右图为LED板局部，MOS管在高边

## Slide 11: LED点阵编程测试
1<->2交叉，7<->8交叉
X1-X8 控制行(ROW)
Y1-Y8控制列(COL)
逐行点亮LED

## Slide 12: LED点阵显示字母R
Demo为显示字母R
自己动手依次显示0-9
自己动手滚动显示0-9

## Slide 13: LED点阵代码举例：0、A和滚动
显示数字0
显示字母A
滚动