## Slide 1
+
DAC
Python base program
牛爱科技

## Slide 2
目录
Contents
Success Words
第一部分
DAC的基本原理
第二部分
DAC的基本用法
第三部分
DAC输出实例

## Slide 3
DAC的基本原理
经数字系统处理后的数字量，有时又要求再转换成模拟量以便实际使用，这种转换称为“数模转换”。
完成数模转换的电路称为数模转换器， 简称 DAC（Digital to Analog Converter）。
数字量是用代码按数位组合起来表示的，对于有权码，每位代码都有一定的位权。为了将数字量转换成模拟量，必须将每1位的代码按其位权的大小转换成相应的模拟量，然后将这些模拟量相加，即可得到与数字量成正比的总模拟量，从而实现了数字—模拟转换。这就是组成D/A转换器的基本指导思想。

## Slide 4
DAC的基本用法
pyb.DAC(port, bits=8)
构造一个新的DAC对象
port，1或2，对应X5（PA4）/X6（PA5）
bits，输出精度，可以是8或12
DAC.init(bits=8)
重新初始化DAC，bits可以是8或12
DAC.deinit()
对DAC进行初始化，使其引脚可用于其他用途
DAC.noise(freq)
产生伪随机噪声信号。以给定的频率将新的随机样本写入DAC输出

## Slide 5
DAC的基本用法
DAC.triangle(freq)
以指定频率产生三角波
DAC.write(value)
写入参数
在8bits时，参数范围[0-255]
在12bits时，参数范围[0..4095]
DAC.write_timed(data, freq, *, mode=DAC.NORMAL)
使用DMA方式周期写入数据
data，缓冲区数组
freq，默认使用Timer(6)，用指定频率更新，也可以指定另外的定时器，有效的定 时器是[2, 4, 5, 6, 7, 8]
mode，DAC.NORMAL or DAC.CIRCULAR

## Slide 6
DAC输出实例
输出连续正弦波

## Slide 7
DAC输出实例
将示波器的一端连接X5引脚，一端接地。
代码运行前，示波器显示一条直线，没有波动。
运行代码后，示波器输出正弦波。

## Slide 8
DAC输出实例
以12位分辨率输出连续正弦波的代码如下所示，其实验结果与以8位分辨率输出连续正弦波大体相同。