## Slide 1
+
ADC的使用方法
Python base program
牛爱科技

## Slide 2
目录
Contents
Success Words
第一部分
ADC的基本原理
第二部分
ADC的基本用法
第三部分
ADC实例

## Slide 3
ADC的基本原理
将模拟量转换成数字量的过程称为“模数转换”。
完成模数转换的电路 称为模数转换器，简称 ADC（Analog to Digital Converter）。
模数转换即是把输入电压与内部参考基准电压作比较，模块内部把基准电压分成很多个电压开关（如256个，精度为8位），输入电压与每个开关电压做比较，当输入电压的电压值与某个电开关的电压值相等或最接近时，该开关打开，开关对应的二进制编码即存储到存储器。这样就完成了一次模拟量到数字量的转换。

## Slide 4
ADC的基本用法
adc = pyb.ADC(Pin('Y11')) # create an analog object from a pin
adc = pyb.ADC(pyb.Pin.board.Y11)
val = adc.read() # read an analog value
adc = pyb.ADCAll(resolution) # creale an ADCAll object
val = adc.read_channel(channel) # read the given channel
val = adc.read_core_temp() # read MCU temperature
val = adc.read_core_vbat() # read MCU VBAT
val = adc.read_core_vref() # read MCU VREF

## Slide 5
ADC的基本用法
pyb.ADC（pin）
通过GPIO定义一个ADC
pyb.ADCAll(resolution)
定义ADC的分辨率，可以设置为8/10/12
adc.read()
读取adc的值，返回值与a分辨率有关，8位最大255，10位最大1023，12位最大4095
adc.read_channel(channel)
读取指定adc通道的值
adc.read_core_temp()
读取内部温度传感器

## Slide 6
ADC的基本用法
adc.read_core_vbat()
读取vbat电压
vback = adc.read_core_vbat() * 1.21 / adc.read_core_vref()
adc.read_core_vref()
读取vref电压（1.21V参考）
3V3 = 3.3 * 1.21 / adc.read_core_vref()
adc.read_timed(buf, timer)
以指定频率读取adc参数到buf
buf，缓冲区
timer，频率（Hz）

## Slide 7
ADC实例
将以下代码写在main.py中

## Slide 8
ADC实例
对Y11施加压力前
对Y11施加压力后